Техническое задание

Ремонт кровли с заменой покрытия над рестораном «Хозяин тайги»/ремонт парапета с установкой ограждения СЦ «Оазис».

| № п/п | Наименование объекта | Ремонт кровли с заменой покрытия над рестораном «Хозяин тайги»/ремонт парапета с установкой ограждения СЦ «Оазис». |
| --- | --- | --- |
| 1 | Адрес объекта | 660006, г. Красноярск, Свердловский район ул. Сибирская, д. 92 Сервисный центр «Оазис». |
| 2 | Характеристики объекта | Участок кровли в осях 7-10/Ж-Л отм.10.400 нежилого трехэтажного здания сервисной инфраструктуры Сервис-центр «Оазис» (здание переменной этажности с техническим подпольем и цокольным этажом, размерами в плане в осях-54,0 х 66,0м, строительным объемом-25465,0 м3, общей площадью - 5800 м2. Конструктивная схема – металлический каркас (система 2х-3х этажных рам с шагом 6 м.), фундаменты - железобетонные; стены, перегородки - кирпичные, сборные ГКЛ; перекрытия и покрытие монолитное железобетонное по металлическим балкам, окна, двери – стеклопакеты; фасад- декоративный камень, вентилируемый фасад- декоративные панели "Аллюкобонд; фартуками. Кровля на участке ремонта-наплавляемая рулонная малоуклонная по утеплителю Rockwool Руф Баттс по стяжке. Парапеты на кровле кирпичные высотой 200-500мм, шириной- 600 мм. с защитным металлическими фартуками. |
| 3 | Вид строительства | Текущий ремонт |
| 4 | Объем работ | Выполнение строительно-монтажных работ по ремонту парапета кровли с установкой кровельного ограждения: - Демонтаж фартуков парапетных - 60 м.п.; - демонтаж примыканий к проходкам, парапетам и стенам; - ремонт, оштукатуривание парапета -60 м.п.; - устройство примыканий к проходкам, парапетам и стенам -60,00 м.п.; - устройство фартуков парапетных -60 м.п.; - ремонт примыканий к водосточным воронкам - 4 шт.; - устройство ограждений кровельных- 60 м.п. - испытание кровельных ограждений -60 м.п. |
| 5 | Требования к производителю работ | - Опыт производства аналогичных работ. - Наличие персонала, обученного и имеющего действующие удостоверения на производство высотных работ:1-2 группа (исполнители работ), 3 группа -(ответственный производитель работ). - Контроль работ ответственным производителем работ, аттестованным по охране труда. |
| 6 | Требования к выполняемым работам | -Все работы ведутся в соответствии с соответствующими нормативными актами на данный вид работ, действующими на территории Российской Федерации: - СП 17.13330.2017 Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76 (с Изменениями N 1-4); -СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве»; ГОСТ 12.3.002, ГОСТ12.3.005 «Общие требования безопасности»). -Постановление Госстроя России от 17.09.2002 N 123 О принятии строительных норм и правил Российской Федерации "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство"; -ГОСТ Р 53254-2009 Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний (Переиздание); -Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (с изменениями на 25 декабря 2023 года) Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ -СТО НОСТРОЙ 2.13.170-2015 Кровли зданий и сооружений с применением битумных и битумно-полимерных рулонных и мастичных материалов. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ. - Применяемые материалы должны соответствовать ГОСТ и меть сертификаты качества. - Конструкция ограждений согласовывается с Заказчиком. |
| 7 | Порядок сдачи выполненных работ | В порядке, предусмотренном в договоре. |
| 8 | Гарантия | Срок предоставления гарантий качества –2 года. |
| 9 | Требование к сметной документации | Сметную документацию составить согласно методики по приказу Минстроя России № 421/пр. от 04.08.2020г, №557/пр от 07.07.2022г № 812/пр. от 21.12.2020г.(в ред.пр.№636/пр от 02.09.2021г. и №611/пр от 26.07.2022г.), №774/пр. от 11.12.2020г. в ПК «Гранд-Смета», с применением федеральной сметной нормативной базы (ФЕР) с индексацией по ст. затрат. |
| 10 | Исполнительная документация | передавать Заказчику, исполнительную документацию, оформленную в соответствии с требованиями действующих нормативных документов в том числе: - Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16.05.2023 N344/пр. «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства» |
| 11 | Сроки выполнения работ | До 04.07.2024г. |
| 12 | Режим работы | Режим работы - по согласованию с Заказчиком (световой день). |
| 13 | Особые условия | -Разработать и согласовать с Заказчиком ППР, с учетом мероприятий защиты кровельного ковра в зоне ремонта. - Конструкция ограждений до производства работ согласовываются с заказчиком. - не повреждать строительные конструкции, отделку здания и оборудование на кровле. |

Главный инженер-начальник СТО   __________________ В.В. Бродов

Исп. Гл. специалист СТО

Пакулова Т.Н.

т.256-86-82